Data aktualizacji: 04.01.2019

## BARLET SILIKON – silikonowa farba elewacyjna

#### V 4018

Produkt spełnia przepisane maksymalne wartości progowe lotnych substancji organicznych (VOC), obowiązujące od 01.01.2010.

System BARLET Silikon zawiera również następujący produkt:

BARLET Silikon środek penetracyjny

Skład:

BARLET SILIKON jest mieszaniną pigmentów nieorganicznych i wypełniaczy w emulsji żywicy silikonowej z dodatkiem wodnej dyspersji makromolekularnych substancji, dodatków uszlachetniających i środków grzybobójczych.

Odcienie:

BARLET Silikon produkowany jest w odcieniach według specjalnego szablonu. Odcienie nie są normalizowane. Poszczególne odcienie można ze sobą nawzajem mieszać.

Dla celów barwienia produkowane są:

BARLET Silikon baza A, B, C

Zastosowanie:

BARLET SILIKON stosuje się do zewnętrznego malowania podłoży mineralnych (tynków cementowo-wapiennych, betonów, betonu komórkowego).

Nanoszenie:

Szczotką, wałkiem lub natryskowo.

Ogólne warunki, których należy przestrzegać przed naniesieniem farby elewacyjnej:

- naprawy gipsem w środowisku zewnętrznym są nieodpowiednie,

- stare, niespójne powłoki należy usunąć drucianą szczotką, skrobakiem lub wodą pod ciśnieniem,

- starsze podłoża poprawić, nieodpowiednie usunąć i położyć nowy tynk cementowo-wapienny,

- nowe tynki cementowo-wapienne należy pozostawić przez co najmniej jeden miesiąc,              aby dojrzały,

- malowanie farbą elewacyjną jest cienkowarstwowe, dlatego zalecamy po wyschnięciu nowych tynków omieść lub zetrzeć ziarnka piasku z powierzchni, zapobiega to powstaniu cieni na pomalowanym, nierównomiernie wygładzonym tynku,

- temperatura podłoża i otoczenia przy pracy nie może spaść poniżej +5oC i przekroczyć +25oC

- nanoszenia warstw nie wolno wykonywać przy opadach deszczu, silnym wietrze i przy silnym promieniowaniu słonecznym,

- okna, części metalowe i okapy należy zakryć, zaschnięte resztki farby są trudne do usunięcia,

- podłoża, przed rozpoczęciem malowania, muszą być suche i dojrzałe, zalecamy skontrolowanie wilgotności tynku odpowiednim wilgotnościomierzem przed rozpoczęciem malowania.

Przykład procedury nanoszenia:

Wykończenie powierzchniowe tynku cementowo-wapiennego

- Nowy tynk cementowo-wapienny po 4 tygodniach dojrzenia przy pomocy szczotki pokrywa się środkiem penetracyjnym BARLET Silikon, zasychanie min. 4 godz. W przypadku miejscowych poprawek, kiedy nie można czekać przez 4 tygodnie na dojrzenie tynku, można po wyschnięciu nowego tynku pokryć go solą neutralizującą TELSAL V 2026 a po wyschnięciu kontynuować wyżej wspomnianą  impregnację..

- 2 x malować farbą BARLET Silikon w odstępie czasowym 4-6 godz..

- Pierwszą warstwę zalecamy nanieść szczotką, drugą szczotką lub wałkiem.

Orientacyjna wydajność:

BARLET Silikon środek penetracyjny : 5-10 m2/1 kg (5-10 m2/1 l) na 1 powłokę, wydajność w zależności od chłonności podłoża.

BARLET Silikon:  5 m2/1 kg  na 1 powłokę.

Właściwości farby w stanie płynnym:

Zawartość substancji nielotnych min 60%.

Właściwości zaschniętej powłoki:

Przyczepność do betonu                                                     2 MPa

Przepuszczalność par wodnych SD                                   0,213 m

Szybkość przenikania wody w fazie ciekłej w24                0,042 kg/m2 . h0,5

VOC – zawartość lotnych substancji organicznych:

BARLET Silikon V 4018, BARLET Silikon baza A, B, C:

# Kategoria: A/c (VŘNH) Farba wodorozcieńczalna

Wartość progowa VOC: 75 g/l (2007), 40 g/l (2010)

Max. zawartość VOC - w stanie gotowym do użycia: 39 g/l

##### BARLET Silikon środek penetracyjny:

# Kategoria: A/h (VŘNH) Farba wodorozcieńczalna

Wartość progowa VOC: 50 g/l (2007)

Max. zawartość VOC - w produkcie gotowym do użycia: 0 g/l

Opakowanie:

BARLET Silikon środek penetracyjny 5 kg, 10 kg.

BARLET Silikon 5 kg, 10 kg,  25 kg.

Likwidacja resztek produktu i opakowania:

Resztki produktu nie do użycia można po wyschnięciu wody likwidować na składowiskach odpadów komunalnych. Kod odpadu: 080112, kategoria odpadu: O.

Opakowanie po umyciu można likwidować jako materiał wtórny. Kod odpadu: 150102, kategoria odpadu: O.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym środowisku w temperaturze +5oC do +25oC. W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem!.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje      i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.